Благодарим вас за пользование нашим цифровым пианино

Ваш инструмент – это высококачественное цифровое пианино со стандартной, чувствительной к касанию клавиатурой с 88 клавишами, и с наиболее продвинутой технологией создания звуков. Восемь демонстрационных фонограмм помогут Вам получить полное представление о звучании и возможностях инструмента, а функция записи позволит записать Ваше собственное исполнение.

Для того чтобы Вы смогли в полной мере насладиться инструментом и использовать максимум его возможностей, пожалуйста, прочитайте полностью эту инструкцию перед тем, как начнёте пользоваться всеми его функциями.

Содержание

Средства управления

Игра на пианино

- Включение питания

- Установка громкости

- Использование наушников

- Использование внешней системы звукоусиления

- Педали

- Выбор звука

- Выбор режима двойного звучания

- Эффект реверберации

- Эффект хоруса

- Чувствительность к касанию

- Метроном и темп

- Транспонирование

- Громкость слоёв

- Запись и воспроизведение

- Демонстрации

MIDI контроль

Спецификация

Управление

Средства управления на передней панели

- Power  - Кнопка включения

- Multi Display - Многофункциональный дисплей

- Master Volume  - Основной регулятор громкости

- Treble/Bass Volume - Регуляторы тембра

- Reverb - Кнопка включения реверберации

- Chorus - Кнопка включения хоруса

- Touch - Кнопка переключения чувствительности клавиатуры

- Demo - Кнопка включения демонстрации

- Metronome - Кнопка включения метронома

- Transpose - Кнопка транспонирования

- Tempo - Кнопка темпа

- Layer Volume  - Кнопка громкости слоёв

- Voice - Кнопки звуков

- Секция записи

Record - Кнопка записи

Melody1 - Кнопка дорожки Melody1

Melody2 - Кнопка дорожки Melody2

Play - Кнопка воспроизведения

Средства управления на задней панели

- Midi Out/In - MIDI вход и выход

- Pedal - Гнездо для педали

- Line Out/In - Гнезда линейного входа и выхода

- Power Socket - Гнездо питания

- Phone Jacks - Гнезда для наушников

Игра на пианино

1. Включение питания

Для того чтобы начать играть, включите питание, нажав на кнопку Power. При этом засветится многофункциональный дисплей.

2. Установка громкости

Сначала установите регулятор MASTER VOLUME посредине между ‘MIN’ и ‘MAX’. Затем в процессе игры вы сможете установить удобный для вас уровень громкости.

С помощью ползунков TREBLE/BASS VOLUME вы можете изменять громкость звучания высоких и низких частот, или другими словами, тембр инструмента.

3. Использование наушников

Вы можете подключить обычные наушники в гнездо PHONES, если хотите попрактиковаться, или просто решили поиграть поздно вечером. Когда наушники подключены, встроенные динамики автоматически выключаются.

4. Использование внешней системы звукоусиления

Гнездо линейного выхода LINE OUT может быть использовано для подключения вашего пианино к клавишному усилителю, стерео системе, микшерному пульту или к записывающему устройству, а с помощью гнезда линейного входа LINE IN вы можете прослушивать музыку с внешних источников, и играть вместе с ней.

5.Педали

Ножной контроллер подключается в расположенное на задней панели гнездо SUSTAIN PEDAL. Он выполняет те же функции, что и педали реального пианино. Педаль сустейна работает как педаль демпфирования, если ее нажать, то все ноты будут продолжать звучать после того, как клавиши отпущены. Если нажать среднюю педаль, Sostenuto,  то только те ноты, которые нажаты одновременно с педалью, будут продолжать звучать после снятия пальцев с клавиш. Педаль Soft управляет громкостью звука, нажмите её, чтобы звук стал тише.

6. Выбор звука

В вашем пианино 8 встроенных звуков. Это Grand.Piano (рояль), Upright.Piano (фортепиано), E.Piano1 (электропиано 1), E.Piano2 (электропиано 2), Harpsichord (клавесин), Vibes (вибрафон), Strings (струнные), Organ (орган). Вы можете выбрать необходимый звук, нажав соответствующую кнопку, при этом загорится индикатор над ней.

7.Выбор режима двойного звучания

Нажмите сразу две кнопки звуков, чтобы загорелись их индикаторы. Теперь вы можете играть на клавиатуре двумя звуками одновременно.

8. Эффект реверберации

Этот эффект воспроизводит естественное размывание звука в пространстве, которое происходит, если играть на инструменте в большой комнате или концертном зале.

Если нажимать кнопку [REVERB] несколько раз подряд, то можно выбрать тип эффекта реверберации, или совсем выключить этот эффект, при этом все индикаторы ревербератора погаснут.

9. Эффект хоруса

Эффект включается и выключается при нажатии на кнопку [CHORUS]. Этот эффект обогащает звучание выбранного инструмента.

Установки каждого звука сбрасываются на установки по умолчанию после переключения на другой звук. Поэтому вы можете настраивать эффекты только для текущего звука

10. Чувствительность к касанию

Нажимая кнопку [TOUCH], вы можете выбрать один из четырех типов чувствительности клавиатуры, наиболее подходящий для вашей игры, при этом засветится соответствующий индикатор.

Жесткий стиль: для получения громкого звука требуется более сильное нажатие.

Нормальный стиль: для получения громкого звука необходимо обычное усилие

Мягкий стиль: для громкого звучания достаточно небольшого усилия.

Фиксированный стиль: громкость звучания не зависит от силы нажатия, все ноты звучат одинаково. Для включения этого режима нужно несколько раз нажать на кнопку [TOUCH], пока индикатор не потухнет. Теперь вы можете установить громкость звучания, для этого нужно удерживать кнопку [TOUCH] нажатой более двух секунд, после чего на дисплее появится значение громкости, которое изменяется с помощью кнопок [TEMPO+/-].

11.Метроном и темп.

Вы можете включить или выключить метроном, нажав на кнопку [METRONOME]. Когда эта функция включена, вы можете выбрать тип ритма, удерживая нажатой кнопку [METRONOME]  более двух секунд, после чего на дисплее появится размер ритма, установить который можно с помощью кнопок [TEMPO+/-].

Доступны такие размеры: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 6/8, 12/8.

Нажимая кнопки [TEMPO+/-], вы можете изменять значение темпа от 20 до 280 ударов в минуту. Если нажать на обе кнопки одновременно, то темп вернётся к стандартным 120 ударам в минуту.

12. Транспонирование

Функция транспонирования позволяет сдвигать строй инструмента вверх и вниз по полутонам максимум на 12 полутонов (одну октаву). Это позволяет вам играть песни, написанные в тональностях с большим количеством знаков, в более простых тональностях и также легко подстраивать высоту звучания под вокалиста или других исполнителей.

Для изменения строя инструмента от G до F# воспользуйтесь кнопками [TRANSPOISE+/-].

13.Громкость слоёв

После того как вы выбрали режим двойного звучания, вы можете настроить громкость этих звуков. Для этого удерживайте нажатой кнопку [CHORUS], пока на дисплее не появится  значение громкости, после чего кнопками [LAYER VOLUME+/-] установите необходимую громкость

14. Запись и воспроизведение.

Запись мелодических дорожек.

Нажмите кнопку запись[RECORD], а затем нажмите кнопку [MELODY1] или  [MELODY2] для выбора дорожки, на которую будет происходить запись. Если на одной из дорожек уже была запись, то она будет воспроизводиться одновременно с записью другой дорожки.

Запись начнётся после 4 звуков метронома. Чтобы остановить запись, нажмите ещё раз кнопку соответствующей дорожки.

Если вы хотите записать дорожку MELODY1:

Нажмите кнопку [RECORD], её индикатор начнёт мигать, затем нажмите кнопку [MELODY1], при этом её индикатор засветится. После этого вы можете начать запись дорожки MELODY1, для окончания которой нажмите повторно кнопку [MELODY1].

Воспроизведение

Нажмите кнопку [MELODY1] или  [MELODY2], чтобы выбрать дорожку, которую вы хотите прослушать, затем нажмите кнопку [PLAY], и записанная вами дорожка начнёт играть.

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку [PLAY] ещё раз.

Удаление записанного.

Для перехода в режим удаления записей нажмите одновременно кнопки [RECORD] и  [PLAY], для выхода из этого режима нажмите обе кнопки ещё раз.

Пока горит индикатор M1, вы можете нажать кнопку [MELODY1] для удаления содержимого первой дорожки, то же самое можно проделать с содержимым второй дорожкой. После окончания стирания информации инструмент автоматически выйдет из режима удаления.

15. Демонстрация

Когда вы нажмёте кнопку [DEMO], засветятся восемь индикаторов над кнопками звуков. Эти восемь кнопок соответствуют восьми песням. Чтобы выбрать песню, просто нажмите нужную кнопку. Если вы не выбрали песню в течение 5 секунд, то автоматически начнёт играть первая из них.

Чтобы выйти из режима демонстраций, нажмите ещё раз кнопку [DEMO].

MIDI контроль

MIDI, цифровой интерфейс музыкальных инструментов - это интерфейс, который позволяет MIDI-совместимым музыкальным инструментам и оборудованию обмениваться информацией и управлять друг другом. Благодаря этому возможно создавать целые системы инструментов и оборудования для достижения  ещё большей гибкости и контроля.

MIDI соединения вашего инструмента.

MIDI вход вашего инструмента предназначен для получения информации от внешних устройств для управления вашим инструментом. MIDI выход передает MIDI сообщения от вашего инструмента (информацию о нотах, сыгранных на клавиатуре, и их громкости).

MIDI управление.

Большинство клавишных инструментов с MIDI интерфейсом (в том числе и ваш) передают сообщение о ноте и её громкости, как только эта нота сыграна на клавиатуре. Если MIDI выход вашего инструмента подключен к входу других клавиш (синтезатора, например) или к звуковому модулю, то на них прозвучит та же самая нота, которую вы сыграли. В результате вы можете одновременно играть на двух инструментах, создавая плотное мульти-инструментальное звучание. Ваш инструмент также передаёт сообщения о «изменении программы», когда вы выбираете один из его звуков. В зависимости от настроек принимающего устройства, как только вы переключаете звук на вашем инструменте, автоматически происходит выбор этого же звука на управляемом синтезаторе или звуковом модуле.

Ваше пианино может принимать такие же MIDI сообщения,  и можно использовать другой инструмент, подключенный к вашему MIDI входу, для выбора звуков и игры на вашем.

Инструкции по сборке

Предупреждение

1) Оставьте все болты, гайки и шурупы слегка незатянутыми, пока не завершите сборку, а затем затяните их полностью.

2) Собирайте пианино рядом с местом его установки, так как пианино в собранном виде очень тяжелое.